IGKiOŚ.271.2.2.2015                                                                Sokołów Podlaski, 23 marca 2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski”

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), poniżej przedstawiam treść zapytania (dot. SIWZ) jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie odpowiedzi nr 21 – i określenie pojęcia „bezobsługowość oczyszczalni”, a w szczególności określenia „minimum czynności eksploatacyjnych wymaganych do poprawnego działania urządzeń”

Czy wybieranie osadu z oczyszczalni 8 razy w okresie 9 miesięcy (taka informacja jest umieszczona w raporcie z badania skuteczności oczyszczania oczyszczalni NV produkcji Traidenis) świadczy o wymaganej przez Zamawiającego bezobsługowości czy tez nie?

Odpowiedź 1.

Bezobsługowość oczyszczalni należy rozumieć jako minimum czynności eksploatacyjnych, które wykonać może każda osoba nie posiadająca szczegółowej wiedzy technicznej, a które to czynności są niezbędne do poprawnego działania oczyszczalni.

Pytanie 2

Dotyczy odpowiedzi nr 25. Na rysunkach technicznych (przekrojach) projektant zawarł oczyszczalnie BIODUO firmy Sotralentz, wykonane z PEHD. Materiał ten Zamawiający odrzuca w swoich odpowiedziach.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma prawo zaoferować oczyszczalni wykonane z PEHD czy tez nie?

Odpowiedź 2.

Oczyszczalnie na rysunkach nie są oznaczone. Kwestia zastosowania odpowiednich materiałów została wyjaśniona w Odpowiedziach nr 7 i nr 8 z 20 marca 2015r.

Pytanie 3

Odpowiedzią na pytanie 23 Zamawiający podtrzymał zakaz stosowania jakichkolwiek elementów automatyki lub urządzeń sterujących praca oczyszczalni. 
Jednocześnie oczyszczalnia NV firmy Traidenis była w laboratorium notyfikowanym badana jako wyposażona w zawory i tzw. Worek (er lift), będący elementem sterowania i automatyki. Zgodnie z treścią normy PN EN 12566-3 Producent ma obowiązek sprzedawać oczyszczalnie identyczne z przebadanymi.

Wykonawca chciałby zaoferować dla Gminy oczyszczalnie firmy Traidenis, ale z zapisów SIWZ wynika, że zostałyby one odrzucone jako oczyszczalnie posiadające elementy sterowania i automatyki.

Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości

Odpowiedź 3.

Pytający błędnie interpretuje zapisy SIWZ, pojęcie automatyki oraz elementów automatyki. To Producent urządzeń decyduje jakie elementy musi posiadać oczyszczalnia do poprawnego działania w celu zapewnienia odpowiedniego efektu oczyszczania ścieków. Zamawiający nie narzucał specjalnych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 4

Dotyczy odpowiedzi nr 33

Prosimy o określenie jakie parametry będą przez Gminę uważane za wyższe (czyli lepsze) niż określone dokumentacja projektową?

Odpowiedź 4.

Parametry wyższe niż przedstawione w dokumentacji przetargowej to m.in. wyższe przepływy godzinowe świadczące o większej przepustowości godzinowej urządzeń.

Pytanie 5

Dotyczy odpowiedzi 34

Czy jeżeli producent posiada certyfikat jakości to może zaoferować dla Gminy oczyszczalnie ze wspawanymi przegrodami? Tak wynika z odpowiedzi nr 34 ?

Odpowiedź 5.

Zamawiający wyjaśniam raz jeszcze, że nie dopuszcza się urządzeń których zbiorniki lub elementy zbiorników są zgrzewane lub spawane z uwagi na możliwość niekontrolowanego rozszczelnienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Sokołów Podlaski

/-/ Marcin Pasik