SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”

Znak sprawy: IGKOŚiPF.271.2.5.2020

współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

ZATWIERDZAM

/-/ Janusz Kur

Wójt Gminy Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski 18.08.2020r.

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Zamawiającym jest:

Gmina Sokołów Podlaski 
ul. Wolności 44, 
08-300 Sokołów Podlaski, 
ug@gminasokolowpodl.pl tel. 25 781 26 10 
NIP 823 155 96 97 REGON 711582078 
http://sokolowpodlaski.biuletyn.net 
tel. 25 781 26 10  fax 25 781 26 10

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług i dostaw.

- Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

- „ustawa" – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

- „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „zamówienie" – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany 
w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,

- „postępowanie" – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ,

- Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

Rozdział 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1	Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”.

  - Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie 391 instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych, 154 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych, 9 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz 14 pomp ciepła w tym:

GMINA SOKOŁÓW PODLASKI

- Instalacje kolektorów słonecznych – 391 lokalizacji, w tym:

| Ilość kolektorów | poj. zasobnika c.w.u. | Ilość zestawów |
| --- | --- | --- |
| min. 1 | min. 200l | 41 |
| min. 2 | min. 300l | 260 |
| min. 3 | min. 400l | 79 |
| min. 4 | min. 500l | 11 |

- Instalacje fotowoltaiczne – 163 szt.

| Budynki mieszkalne |
| --- |
| Moc zestawu PV | Ilość zestawów | Ogólna moc w kWp |
| min. 1,50 kWp | 2 | 3 |
| min. 1,70 kWp | 3 | 5,1 |
| min. 2,00 kWp | 4 | 8 |
| min. 2,04 kWp | 4 | 8,16 |
| min. 2,38 kWp | 2 | 4,76 |
| min. 2,50 kWp | 5 | 12,5 |
| min. 2,72 kWp | 14 | 38,08 |
| min. 3,00 kWp | 11 | 33 |
| min. 3,06 kWp | 7 | 21,42 |
| min. 3,40 kWp | 14 | 47,6 |
| min. 3,50 kWp | 2 | 7 |
| min. 3,74 kWp | 6 | 22,44 |
| min. 4,00 kWp | 3 | 12 |
| min. 4,08 kWp | 16 | 65,28 |
| min. 4,42 kWp | 4 | 17,68 |
| min. 4,76 kWp | 52 | 247,52 |
| min. 5,00 kWp | 1 | 5 |
| min. 6,00 kWp | 3 | 18 |
| min. 33,00 kWp | 1 | 33 |
| SUMA | 154 | 609,54 |
| Inne budynki |
| Moc zestawu PV | Ilość zestawów | Ogólna moc w kWp |
| min. 2,00 kWp | 1 | 2 |
| min. 2,50 kWp | 1 | 2,5 |
| min. 3,00 kWp | 1 | 3 |
| min. 6,00 kWp | 1 | 6 |
| min. 10,00 kWp | 2 | 20 |
| min. 22,00 kWp | 1 | 22 |
| min. 30,00 kWp | 1 | 30 |
| min. 40,00 kWp | 1 | 40 |
| SUMA | 9 | 125,5 |

- pompy ciepła – 14 szt.

| Zestaw pompy ciepła |
| --- |
| Moc PC | Wielkość zasobnika c.w.u. | Ilość zestawów |
| min. 2 kW | min. 290l | 13 |
| min. 5,5 kW | min. 290l | 1 |

| Etap I |
| --- |
| Lp. | Nazwa części zestawu | Ilość szt. |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 1 z zasobnikiem solarnym min. 200 l na budynkach mieszkalnych | 10 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 1 z zasobnikiem solarnym min. 200 l poza budynkami mieszkalnymi | 1 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 2 z zasobnikiem solarnym min. 300 l na budynkach mieszkalnych | 81 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 3 z zasobnikiem solarnym min. 400 l na budynkach mieszkalnych | 22 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 3 z zasobnikiem solarnym min. 400 l poza budynkami mieszkalnymi | 2 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 4 z zasobnikiem solarnym min. 500 l na budynkach mieszkalnych | 4 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 1,7 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,0 kWp | 4 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,04 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,38 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,5 kWp | 2 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,72 kWp | 2 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,0 kWp | 3 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,06 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,4 kWp | 6 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,5 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,74 kWp | 2 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,08 kWp | 5 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,76 kWp | 16 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 5,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 6,0 kWp | 3 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 33,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej min. 40,0 kWp w budynku SUW w Czerwonce | 1 |

| Etap II |
| --- |
| Lp. | Nazwa części zestawu | Ilość szt. |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 1 z zasobnikiem solarnym min. 200 l na budynkach mieszkalnych | 30 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 2 z zasobnikiem solarnym min. 300 l na budynkach mieszkalnych | 175 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 2 z zasobnikiem solarnym min. 300 l poza budynkami mieszkalnymi | 4 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 3 z zasobnikiem solarnym min. 400 l na budynkach mieszkalnych | 52 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 3 z zasobnikiem solarnym min. 400 l poza budynkami mieszkalnymi | 3 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 4 z zasobnikiem solarnym min. 500 l na budynkach mieszkalnych | 7 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 1,5 kWp | 2 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 1,7 kWp | 2 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,04 kWp | 3 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,38 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,5 kWp | 3 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,72 kWp | 12 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,0 kWp | 8 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,06 kWp | 6 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,4 kWp | 8 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,5 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,74 kWp | 4 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,0 kWp | 3 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,08 kWp | 11 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,42 kWp | 4 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,76 kWp | 36 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku plebanii w Czerwonce min. 2,5 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku kaplicy w Ząbkowie min. 2,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach min. 10 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Oświatowego Skibniew min. 30,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Zespołu Oświatowego Skibniew min. 3,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Oświatowego Nowa Wieś min. 10,0 | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Zespołu Oświatowego Nowa Wieś min. 6,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Oświatowego Grochów min. 22,0 kWp | 1 |
|  | budowa pomp ciepła o mocy min. 2 kW | 12 |
|  | budowa pomp ciepła o mocy min. 5,5 kW | 1 |
|  | budowa pompy ciepła w budynku plebanii w Czerwonce min. 2 kW | 1 |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU stanowiących załącznik nr 6

- Lokalizacja instalacji została wskazana w załącznikach nr 7 do SIWZ.

- Mając na uwadze, iż zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy Zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. (za zaprojektowanie 
i wykonanie instalacji danego typu) - zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność 
i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. Oferta Wykonawcy winna obejmować realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU, 
a cena uwzględniała wszelkie koszty z tym związane. Cena za każdy z zestawów wskazanych w załączniku 1A do SIWZ nie może ulec zmianie.

- Wszystkie elementy instalacji, będące przedmiotem dostawy, muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający wymaga, żeby panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła dostarczone na miejsce montażu miały datę produkcji nie starszą niż 1 rok od daty dostawy.

- Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji nie może być dłuższy niż 48 godzin. Przez czas reakcji rozumie się czas od momentu zgłoszenia awarii do momentu rozpoczęcia usuwania zgłoszonej awarii.

- Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45330000-9 Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

2.9.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących:

- Czynności związane z montażem instalacji kolektorów słonecznych

- Czynności związane z montażem instalacji fotowoltaicznych

- Czynności związane z montażem i instalacją pomp ciepła

2.10.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.11.czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.9. czynności 
w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt a); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; w przypadku pracowników delegowanych z krajów UE, podlegających ubezpieczeniu w innym państwie UE, stosowne zaświadczenie potwierdzające tę okoliczność; w przypadku pracowników spoza UE, inne odpowiednie zaświadczenie, o ile z treści łączących Polskę umów międzynarodowych wynika możliwość ubezpieczenia takiego pracownika w kraju jego pochodzenia;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.9. czynności, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej na zasadach 
i w wysokości określonej w § 8 ust. 3 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.9. czynności, skutkując obowiązkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu 1.

- .W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- .Strony przewidują organizowanie (co najmniej 1 raz w miesiącu) narad dotyczących postępu prac (Rad Budowy) w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych 
w realizację stron (Wykonawcy, Inspektora Nadzoru). Ze strony Wykonawcy udział bierze Koordynator zespołu Wykonawcy prac o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy. Rady budowy zwołuje Gmina Sokołów Podlaski  powiadamiając uczestników pisemnie lub drogą mailową.

Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r., w tym:

ETAP I – do 15.12.2020 r.

ETAP II – do 30.06.2021 r.

Rozdział 4

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 złotych.

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 
4 000 000 zł

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli

- wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej  jedno zadanie polegające na dostawie i  montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na minimum  450 nieruchomościach prywatnych lub budynkach użyteczności publicznej a wartość zamówienia wynosiła minimum 6.000.000,00 zł brutto. Przez „jedno zadanie” zamawiający rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy.

- wykonawca wykaże, że dysponuje dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)

- wykonawca wykaże, że dysponuje dwoma osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)

- wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)

- wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)

- wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych;

- wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii w zakresie słonecznych systemów grzewczych.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osób wskazanych w powyższym punkcie 
w literach od b do e.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wskazanych w powyższym punkcie w literach 
f i g

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

- wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy;

- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

- z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.

- Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

    - którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt 4.2,

    - którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy,

    - wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

  - zamawiającym,

  - osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

  - członkami komisji przetargowej,

  - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, 
o którym mowa w pkt 5;

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4.9. Wykluczenie wykonawcy następuje:

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- w przypadkach, o których mowa:

- w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d,

- w art. 24 ust. 1 pkt 15,

- w art. 24 ust. 5 pkt 5-7

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4.10.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4.10.

4.12. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

Rozdział 5

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

5.1	W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „jednolitym dokumentem”,

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 oraz składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

- zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

- oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.);

- wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ);

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1000 000 złotych;

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);

- oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);

- informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego o których mowa w pkt. 5.3 lit a-i.

5.3.1. Zamawiający żąda następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
          przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

- Certyfikatu Solar Keymark dla oferowanych kolektorów słonecznych lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze - Metody badań” lub z normą równoważną.

UWAGA! Przedstawienie certyfikatu wydanego przez akredytowaną instytucję równoważnego względem Solar Keymark jest dopuszczalne pod warunkiem, że podlega takim samym wymaganiom dotyczącym przeprowadzenia badań i poboru próbek do analizy.

- Karty technicznej oferowanego kolektora słonecznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenia parametrów zawartych w PFU dla tego urządzenia.

- Karty technicznych, kart katalogowych, oraz certyfikatów oferowanych pomp ciepła, potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w PFU dla tych urządzeń.

- Certyfikatu potwierdzającego zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub z normą równoważną, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

- Dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego panelu fotowoltaicznego, potwierdzający oferowany okres gwarancji udzielanej przez producenta na to urządzenie. Karty technicznej oferowanego panelu fotowoltaicznego, potwierdzającą spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w SIWZ i PFU dla tego urządzenia.

- Karty technicznej oferowanego panelu fotowoltaicznego, potwierdzającą spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w SIWZ i PFU dla tego urządzenia

- Karty technicznej oferowanych inwerterów fotowoltaicznych, potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w PFU dla tych urządzeń.

- Dokumentu (certyfikatu) potwierdzającego spełnienie obowiązujących wymagań w procesie przyłączeniowym określonych w  NC RfG. Wymagania te wynikają z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego unijny kodeks sieci (Network Codes, NC) w zakresie warunków  dla generatorów (Requirements for Generators, RfG).

Dokumenty o których mowa w pkt 5.3.1. powinny być przekazane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

    - Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 lit a składa informację 
z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

    - Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 lit. b-d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 5.4.1 i 5.4.2. lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.4.2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

  - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone 
w pkt 5.5 stosuje się.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.5.3. lit. a) składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.4.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 5.5 zdanie pierwsze stosuje się.

  - Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

  - W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone 
w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

  - Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może także sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczeń wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii oświadczeń powinny one zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

Rozdział 6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
( Dz. U. z 2020.299).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:

03 1020 4476 0000 8802 0343 0840 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 28, 08-300 Sokołów Podlaski z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr  IGKOŚiPF.271.2.5.2020

Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji w formule: „od dnia	- do dnia",

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wadium wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

- Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział 7

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy.

  - Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  - Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to powinno zostać złożone wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa. Wykonawca może także sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa. 
W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii pełnomocnictwa powinno ono zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez pełnomocnika. Jest to wówczas równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu „za zgodność 
z oryginałem.”

  - Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. 2019 r. poz. 1010 ze zm.) Wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, 
o których mowa w art. 11 ust.2. ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r. poz. 1010 ze zm.) zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

  - Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

- Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1;

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „jednolitym dokumentem”;

- zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

- formularz cenowy Załącznik nr 1 A;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;

  - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej.

  - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu, oraz Regulaminie ePUAP.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

  - Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

  - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Klucz publiczny stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 
z postępowaniem.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania 
z miniPortal.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r. poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 7.18), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED).

  - Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: ug@gminasokolowpodl.pl

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.25 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Rozdział 8 
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

  - Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 4.09.2020 r. do godziny 09:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.09.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego 
w Urzędzie Gminy Sokołów Podlaski ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej http://sokolowpodlaski.biuletyn.net informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

Rozdział 9

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 10

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca poda ceny jednostkowe w Załączniku Nr 1 A do SIWZ. Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające 
z obowiązujących przepisów.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- Ceny w formularzu cenowym mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Rozdział 11

BADANIE OFERT

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 12

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Ustala się następujące kryteria wyboru oferty:

O = C + G+ D1 + D2

O = suma punktów, jaką Wykonawca uzyskał za wszystkie kryteria oceny ofert

C = ilość punktów, jaką Wykonawca uzyskał w kryterium ceny

G = ilość punktów, jaką Wykonawca uzyskał w kryterium gwarancja

D1 = ilość punktów, jaką Wykonawca uzyskał w kryterium doświadczenie osoby 
z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

D2 = ilość punktów, jaką Wykonawca uzyskał w kryterium doświadczenie osoby 
z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Łącznie wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena ( C) | 60% |
| 2 | Termin gwarancji (G) | 20% |
| 3 | Doświadczenie osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( D1) | 10% |
| 4 | Doświadczenie osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (D2) | 10% |

Kryterium I – cena

C.min.

C = ------------------ x 60 pkt

C bad

C min.  – cena brutto oferty najtańszej

C bad.  – cena brutto oferty badanej

Kryterium II – termin gwarancji na roboty budowlane i montażowe

Długość gwarancji w ofercie badanej (w miesiącach)

Ocena punktowa =  ---------------------------------------------------------------------   x 20 pkt

Maksymalna długość gwarancji (72 m-ce)

12.2.Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji na roboty budowlano montażowe (w miesiącach). Minimalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy na roboty budowlano montażowe. (wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji, który wynosi 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru zadania) (UWAGA! Wskazany przez Wykonawcę termin gwarancji na roboty budowlano montażowe nie dotyczy elementów określonych w punkcie 12.3.) Maksymalny termin gwarancji na roboty budowlano montażowe podlegający punktacji to 72 miesiące. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje termin gwarancji na roboty budowlano montażowe dłuższy niż 72 miesiące nie otrzyma więcej niż 20 punktów. W przypadku, kiedy wykonawca wskaże termin gwarancji na roboty budowlano montażowe krótszy niż 60 miesięcy lub nie wskaże żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1. pkt 2. jako niezgodna z SIWZ.

12.3.Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na panele fotowoltaiczne – minimum 12 lat, inwertery 10 lat. Gwarancja liniową na moc modułów – w ciągu 25 lat moc modułów nie spadnie poniżej 80% mocy znamionowej pomierzonej w warunkach STC (max. 3% spadek w pierwszym roku i max. spadek w następnych latach 0,7% łącznie przez okres 25 lat). Gwarancja na pozostałe elementy m.in pompy ciepła, kolektory słoneczne zgodnie z PFU.

Kryterium III Doświadczenie osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

12.4.Punkty za kryterium doświadczenie osoby z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego doświadczenia osoby wskazanej do realizacji zadania o której mowa w pkt 4.2.3. lit b. W celu przyznania punktów w powyższym kryterium Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 
w którym wykaże stosowne doświadczenie osoby z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla zadania, które obejmowało co najmniej 150 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych lub budynkach użyteczności publicznej. Przez „zadanie” zamawiający rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy.

12.5 Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium doświadczenie osoby 
z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych stosując poniższe zasady:

a) za każde zadanie, które obejmowało co najmniej 150 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych lub budynkach użyteczności publicznej na której wskazana w złączniku nr 1 osoba pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wskazaną w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma punkty wg poniżej przedstawionej tabeli:

| Opis doświadczenia | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Doświadczenie osoby z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| 1 zadanie | 1 pkt. |
| 2-3 zadań | 3 pkt. |
| 4-5 zadań | 5 pkt. |
| 6 zadań | 7 pkt. |
| 7 zadań | 10 pkt. |

Maksymalnie wykonawca może otrzymać 10 punktów za wskazanie 7 zadań spełniających wymogi określone w pkt 12.5 lit. a  na których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych co oznacza, że Wykonawca, który wskaże więcej niż 7 zadań na których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nie otrzyma większej liczby punktów niż 10.

UWAGA! W celu uzyskania punktów w powyższym kryterium wykonawca może wskazać tylko jedną osobę spośród tych o których mowa w pkt. 4.2.3 lit. b).

Kryterium IV Doświadczenie osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

12.6. Punkty za kryterium doświadczenie osoby z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego doświadczenia osoby wskazanej do realizacji zadania o której mowa w pkt 4.2.3. lit c.  W celu przyznania punktów w powyższym kryterium Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) w którym wykaże stosowne doświadczenie osoby z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla zadania, które obejmowało co najmniej 150 instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych lub budynkach użyteczności publicznej. Przez „zadanie” zamawiający rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy.

12.7. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium doświadczenie osoby 
z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych stosując poniższe zasady:

a) za każde zadanie, które obejmowało co najmniej 150 instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych lub budynkach użyteczności publicznej na której wskazana w złączniku nr 1 osoba pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wskazaną w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma punkty wg poniżej przedstawionej tabeli:

| Opis doświadczenia | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Doświadczenie osoby z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| 1 zadanie | 1 pkt. |
| 2-3 zadań | 3 pkt. |
| 4-5 zadań | 5 pkt. |
| 6 zadań | 7 pkt. |
| 7 zadań | 10 pkt. |

Maksymalnie wykonawca może otrzymać 10 punktów za wskazanie 7 zadań spełniających wymogi określone w pkt 12.7 lit. a na których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  co oznacza, że Wykonawca, który wskaże więcej niż 7 zadań na których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nie otrzyma większej liczby punktów niż 10.

UWAGA! W celu uzyskania punktów w powyższym kryterium wykonawca może wskazać tylko jedną osobę spośród tych o których mowa w pkt. 4.2.3 lit. c).

Rozdział 13

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej http://sokolowpodlaski.biuletyn.net

- Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 14

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego szczegółowego realizacji zadania, zwanego dalej „Harmonogramem”, nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Harmonogram musi zostać uzgodniony pomiędzy stronami umowy. Harmonogram musi zawierać skończone elementy robót.  Wykonawca jest zobowiązany również do jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska.

Rozdział 15

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2020.299).

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151 ustawy pzp:

a)70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

b)30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

15.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela.  Z treści dokumentu winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
i powinien zawierać informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym roszczeń dotyczących zastrzeżonych kar umownych) oraz roszczenia z tytułu rękojmi.

Rozdział 16 
POSTANOWIENIA UMOWY

- Wzór Umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1.

- Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 5 do SIWZ.

Rozdział 17

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej http://sokolowpodlaski.biuletyn.net pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej http://sokolowpodlaski.biuletyn.net

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej http://sokolowpodlaski.biuletyn.net

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Rozdział 18

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją") zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Dokumenty oświadczenia, wnioski powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego upoważniony jest Pan Karol Dmowski 25 781 25 31, dmowski.karol@gminasokolowpodl.pl

Rozdział 19

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Rozdział 20

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sokołów Podlaski ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Sokołów Podlaski

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sokołów Podlaski ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski jest Pani Zofia Gałązka, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: zofia.galazka@togatus.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” znak sprawy IGKOŚiPF.271.2.5.2020  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 21

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 A – Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 3 – Wzór wykazu dostaw

Załącznik Nr 4 – Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 5 – Wzór umowy

Załącznik Nr 6 – PFU

Załącznik Nr 7 – Lokalizacja instalacji

Załącznik Nr 8 – Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 9 – JEDZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Gmina Sokołów Podlaski 
ul. Wolności 44, 
08-300 Sokołów Podlaski

OFERTA

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy za kwotę:

za przedmiot zamówienia określony w załączniku 1A do SIWZ tabela Nr 1, Nr 3 i Nr 4 ………………..…………………………………………………. zł netto + 8% VAT ……………………………słownie………………………………………………………………… tj. ……….………………… złotych brutto ………………………………………. słownie brutto.

za przedmiot zamówienia określony w załączniku 1A do SIWZ tabela Nr 2 i Nr 5 ………………..…………………………………………………. zł netto + 23% VAT……………………………słownie…………………………………………………………… tj. ……….………………… złotych brutto ……………………………………..... słownie brutto.

Doświadczenie osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

| Lp. | Imię nazwisko Rodzaj uprawnień | Opis zadania (ilość instalacji fotowoltaicznych) Data realizacji | Nazwa adres Zamawiającego dla którego było realizowane zadanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Doświadczenie osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

| Lp. | Imię nazwisko Rodzaj uprawnień | Opis zadania (ilość kolektorów słonecznych) Data realizacji | Nazwa adres Zamawiającego dla którego było realizowane zadanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Udzielamy …………………miesięcy gwarancji na roboty budowlane i montażowe.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”

Oświadczam, że jestem/nie jestem małym /średnim przedsiębiorcą

    - Oświadczamy, że:

- zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r.;

- akceptujemy warunki płatności;

- zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i załączonej dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

- akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- Oferowane urządzenia spełniają parametry określone w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ i PFU.

- podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

- Nazwy i adresy podwykonawców ……………

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Oferta została złożona na …………………….. stronach

- Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- …

- …

Nazwa i adres WYKONAWCY:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP ..........................................................................

REGON ..................................................................

Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

..........................................................................................................................................................

numer telefonu: (**)

Numer faksu: (**)

e-mail    ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.

……………...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2

………………………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 r. poz. 369 ze zm.)*

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 r. poz. 369 ze zm.)*co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

.............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 3

Wykaz wykonanych dostaw

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu i wartości wykonanych dostaw) | Całkowita wartość brutto dostawy w PLN | Termin realizacji | Nazwa Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane prawidłowo, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

.............................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 4

Wykaz osób

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”

| Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w realizacji zamówienia | Zakres i okres doświadczenia | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych/ Rodzaj uprawnień | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby wskazane w powyższym wykazie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

.............................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 5

UMOWA nr ………….

zawarta w dniu …………….. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy:

Gminą Sokołów Podlaski, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski

NIP 8231559697, REGON 711582078

zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Janusza Kura – Wójta Gminy Sokołów Podlaski

przy kontrasygnacie – Agnieszki Patejko – Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej części umowy: „Zamawiającym”,

a firmą ............................................................ z siedzibą .................................................................

NIP..............................REGON.............................reprezentowaną przez........................................,

zwaną dalej "Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści :

Umowa zawierana jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) - prowadzonego przez Gminę Sokołów Podlaski.

§ 1

Postanowienia ogólne

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się niniejszą umową do wykonania zadania 
pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”.

- Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie:

- 391 sztuk instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych.

- 163 szt. instalacji fotowoltaicznych, w tym: 154 szt. w gospodarstwach domowych i 9 szt. 
w budynkach użyteczności publicznej;

- 14 szt. pomp ciepła, w tym: 13 szt. w gospodarstwach domowych oraz 1 szt. w budynku plebanii w Czerwonce;

- Łączna liczba instalacji planowanych do zamontowania w ramach projektu to 568 sztuk.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie w dwóch etapach:

ETAP I – do 15.12.2020 r.

ETAP II – do 30.06.2021 r.

| Etap I |
| --- |
| Lp. | Nazwa części zestawu | Ilość szt. |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 1 z zasobnikiem solarnym min. 200 l na budynkach mieszkalnych | 10 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 1 z zasobnikiem solarnym min. 200 l poza budynkami mieszkalnymi | 1 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 2 z zasobnikiem solarnym min. 300 l na budynkach mieszkalnych | 81 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 3 z zasobnikiem solarnym min. 400 l na budynkach mieszkalnych | 22 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 3 z zasobnikiem solarnym min. 400 l poza budynkami mieszkalnymi | 2 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 4 z zasobnikiem solarnym min. 500 l na budynkach mieszkalnych | 4 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 1,7 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,0 kWp | 4 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,04 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,38 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,5 kWp | 2 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,72 kWp | 2 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,0 kWp | 3 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,06 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,4 kWp | 6 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,5 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,74 kWp | 2 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,08 kWp | 5 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,76 kWp | 16 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 5,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 6,0 kWp | 3 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 33,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej min. 40,0 kWp w budynku SUW w Czerwonce | 1 |

| Etap II |
| --- |
| Lp. | Nazwa części zestawu | Ilość szt. |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 1 z zasobnikiem solarnym min. 200 l na budynkach mieszkalnych | 30 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 2 z zasobnikiem solarnym min. 300 l na budynkach mieszkalnych | 175 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 2 z zasobnikiem solarnym min. 300 l poza budynkami mieszkalnymi | 4 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 3 z zasobnikiem solarnym min. 400 l na budynkach mieszkalnych | 52 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 3 z zasobnikiem solarnym min. 400 l poza budynkami mieszkalnymi | 3 |
|  | budowa instalacji kolektorów słonecznych min. 4 z zasobnikiem solarnym min. 500 l na budynkach mieszkalnych | 7 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 1,5 kWp | 2 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 1,7 kWp | 2 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,04 kWp | 3 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,38 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,5 kWp | 3 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 2,72 kWp | 12 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,0 kWp | 8 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,06 kWp | 6 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,4 kWp | 8 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,5 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 3,74 kWp | 4 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,0 kWp | 3 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,08 kWp | 11 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,42 kWp | 4 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznych min. 4,76 kWp | 36 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku plebanii w Czerwonce min. 2,5 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku kaplicy w Ząbkowie min. 2,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach min. 10 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Oświatowego Skibniew min. 30,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Zespołu Oświatowego Skibniew min. 3,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Oświatowego Nowa Wieś min. 10,0 | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Zespołu Oświatowego Nowa Wieś min. 6,0 kWp | 1 |
|  | budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Oświatowego Grochów min. 22,0 kWp | 1 |
|  | budowa pomp ciepła o mocy min. 2 kW | 12 |
|  | budowa pomp ciepła o mocy min. 5,5 kW | 1 |
|  | budowa pompy ciepła w budynku plebanii w Czerwonce min. 2 kW | 1 |

- Realizacja zadania będzie obejmowała:

- opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej, przy czym dokumentacja musi zawierać opinię (ekspertyzę) dotyczącą możliwości i warunków posadowienia instalacji na dachu każdego obiektu z uwzględnieniem zaprojektowanych konstrukcji wsporczych, opracowaną przez osobę posiadającą uprawnienia konstrukcyjno–budowlane do projektowania;

- dostawa i montaż instalacji wskazanych w pkt. 2

- testy, pomiary, próby i regulacja instalacji, przy czym wymagany zakres badań i pomiarów oraz wzory protokołów z tych czynności zostanie określony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

- rozruch technologiczny instalacji;

- przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.

- oznakowanie zamontowanych urządzeń naklejkami promocyjnymi przekazanymi przez Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres zadania określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, czyli PFU.

- Szczegółowa lokalizacja instalacji została wskazana w zaączniku nr 3 do umowy. Wykaz instalacji, które zostaną wykonane w I etapie Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
w terminie 14 dni od dnia zwarcia umowy. Pozostałe lokalizacje przewidziane do realizacji 
w kolejnych etapach Wykonawca otrzyma na Radach budowy, o których mowa w ust.9.

- Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z postanowieniami 
i zobowiązaniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu zadania.

- Strony przewidują organizowanie (co najmniej 1 raz w miesiącu) narad dotyczących postępu prac (Rad Budowy) w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych 
w realizację stron (Wykonawcy, Inspektora Nadzoru,). Ze strony Wykonawcy udział bierze Koordynator zespołu Wykonawcy prac o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy. Rady budowy zwołuje Zamawiający powiadamiając uczestników pisemnie lub drogą mailową.

- Wykonawca wykona zamówienie z nowych zakupionych przez siebie materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz z art. 10 ustawy 
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać procedurę przyłączenia instalacji do OSD.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy.

- Zamawiający wymaga oznakowania instalacji logami jednostki dofinansowującej. Naklejki do oznakowania zostaną przekazane Wykonawcy w dniu zwarcia umowy. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych wytycznych w zakresie oznakowania. Dokładne miejsce umieszczenia naklejek zostanie ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

§ 2

Ubezpieczenie

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania Umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
w całym zakresie objętym Przedmiotem Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż                     1 000.000,00 zł (milion złotych zero groszy).

- Jeżeli umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zawarta będzie na okres krótszy, niż okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni przez upływem okresu tego ubezpieczenia przedstawić Zamawiającemu umowę ubezpieczenia na pozostały okres obowiązywania Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstąpić od Umowy w niewykonanej części, w terminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu.

- W przypadku przedłużenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 3, Zamawiający może potrącić wydatki z tym związane z wynagrodzenia Wykonawcy

- W sytuacji nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii umowy lub polisy ubezpieczenia 
w terminie określonym w ust. 2 lub przedłożenia nieprawidłowej umowy lub polisy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od upływu terminu na przedstawienie umowy/polisy.

- Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych ograniczeń.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 3

Osoby do kontaktu i zasady korespondencji

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w języku polskim. Korespondencja przykazywana będzie pisemnie, faksem lub 
e-mail. Za formę e-mail uważa się zeskanowane, podpisane przez upoważnioną przez Wykonawcę osobę, dokumenty przesłane jako załączniki. W przypadku korespondencji przekazywanej mailem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Jako przedstawiciela do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wskazuje
…………………………..

- Jako przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wskazuje ...................................., tel. ........................, email: ...................................... .który będzie pełnił funkcje koordynatora zespołu Wykonawcy. Koordynatorem może być jedna z osób wskazanych w ust. 4.

- W skład zespołu Wykonawcy wchodzą Inżynierowie:

- ………………. Inżynier z branży sanitarnej uprawnienia nr…………………

- ………………. Inżynier z branży sanitarnej uprawnienia nr…………………

- ………………. Inżynier z branży sanitarnej uprawnienia nr…………………

- ………………. Inżynier z branży elektrycznej uprawnienia nr………………

- ………………. Inżynier z branży elektrycznej uprawnienia nr………………

- ………………. Inżynier z branży elektrycznej uprawnienia nr………………

- Każde polecenie przedstawiciela Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i powinno być potwierdzone w formie pisemnej w terminie 1 dnia od jego przekazania.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. 
W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego lub poza zakres Umowy, 
w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie 
o tym Zamawiającego przedstawiając swoje stanowisko.

- Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna.

§ 4

Osoby z zespołu Wykonawcy

- Wykonawca może proponować zmianę osób wskazanych w ofercie i w § 3 ust. 4, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (zwanych dalej Inżynierem lub Inżynierami). Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą proponowaną zmianę i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Inżyniera w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Inżyniera;

  - niewywiązywania się Inżyniera z obowiązków wynikających z Umowy;

  - jeżeli zmiana Inżyniera stanie się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Inżyniera, jeżeli uzna i wykaże, że Inżynier nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z Umowy.

- W przypadku zmiany Inżyniera, nowy Inżynier musi spełniać co najmniej wymagania określone dla danego Inżyniera w SIWZ.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić Inżyniera zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności:

- Czynności związane z montażem instalacji kolektorów słonecznych

- Czynności związane z montażem instalacji fotowoltaicznych

- Czynności związane z montażem i instalacją pomp ciepła.

- Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w § 8 ust. 3 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w kwocie: …………………………….…. zł brutto (słownie: …………………………… ……………………………… złotych ……/100).  Ceny za poszczególne elementy zamówienia będące podstawą rozliczeń za poszczególne etapy zostały zwarte w załączniku 1A do SIWZ stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.

- Podstawą płatności będą faktury częściowe wystawione po zakończeniu każdego etapu oraz po dokonaniu odbioru końcowego.

- Zamawiający przewiduje jeden odbiór częściowy i jeden końcowy.

- Szczegółowy zakres poszczególnych odbiorów i płatności określa harmonogram rzeczowo- finansowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej w trakcie wykonywania zadania będą zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru częściowego bez uwag.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego bez uwag.

- Zapłata należności nastąpi na podstawie faktur wystawionej na Zamawiającego. 
Dane do faktur:

Nabywca: Gmina Sokołów Podlaski, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski                             NIP 8231559697,

Odbiorca………….

- Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktur, w części lub 
w całości, w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy.

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

- Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania 
(w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/

- W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawczy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania:

- Wykonawca oświadcza, że:

( zamierza

( nie zamierza

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa 
w art. 2 pkt. 4ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowiązuje się do powiadomienia. Zawiadamiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany 
na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP …....................................... i jest uprawniony do wystawiania faktur.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP 8231559697

- Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Strony ustalają, iż dniem zapłaty należności wynikających z faktury wystawionej przez Wykonawcę, będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty.

§ 6

Termin realizacji

- Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r.

- Za termin wykonania Etapu I prac przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru prac w przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, oraz przez Inspektora Nadzoru.

- Za termin wykonania zadania przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru II Etapu prac, który będzie jednocześnie protokołem odbioru końcowego przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, oraz przez Inspektorów Nadzoru.

§ 7

Odbiory

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego zamówienia objętego umową, przy czym Wykonawca nie może zgłosić do odbioru częściowego większej ilości instalacji niż przewidziana do wykonania na danym etapie. O fakcie gotowości do odbioru Wykonawca informuje pisemnie także Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia o której mowa w ust. 1. wyznacza termin odbioru częściowego i końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badań, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i prac ponosi Wykonawca.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego 
i Użytkowników. Z przeszkolenia użytkownika musi być sporządzony protokół podpisany przez strony (wzór do akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru).

- Zamawiający ustala następujące odbiory:

- odbiór dokumentacji projektowej

- odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu

- odbiory częściowe

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

- Odbiór dokumentacji projektowej uproszczonej polegać będzie na ocenie i przyjęciu projektu wykonawczego na etapie przed przystąpieniem do prac. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową uproszczoną w ilości 3 sztuk. (w PFU widnieje  zapis 4 sztuki jednak wiążący dla Wykonawcy jest zapis umowy tj. 3 sztuki). Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z programem funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak również z aktualnymi przepisami.

- W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w dokumentacji Wykonawca po otrzymaniu pisemnego stanowiska Inspektora Nadzoru będzie miał 7 dni roboczych na dokonanie poprawy.

- Po dokonaniu poprawy dokumentacji o której mowa w ust. 6 Zamawiający ponownie zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z programem funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak również z aktualnymi przepisami.

- W sytuacji kiedy dokumentacja zostanie uznana za prawidłową Wykonawca otrzyma pisemne stanowiska Inspektora Nadzoru iż dokumentacja jest prawidłowa i Wykonawca może przystąpić do realizacji zamówienia w oparciu o przedstawioną dokumentację.

- Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru prac dokonuje Inspektor Nadzoru.

- Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac. Odbioru częściowego prac dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym zadania. Odbioru zadania dokonuje Komisja Odbiorowa.

- Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zadania 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. Odbiór ostateczny polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Odbiór końcowy prac nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia zadania i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, uproszoną dokumentacją powykonawczą, umową i SIWZ. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania prac uzupełniających i robót poprawkowych.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

- Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego

- Do odbioru częściowego i końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą – dokumentację projektową uproszczoną z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości 2 egzemplarzy;

- Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim jedną dla użytkownika przekazaną wraz z protokołem uruchomienia instalacji. Jeden wzór instrukcji Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

- deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów;

- wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy;

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane;

- gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji;

- zestawienie wykonanych instalacji do odbioru, które będzie zawierać między innymi: lokalizację, wielkość i rodzaj instalacji, wartość w rozbiciu na kwoty netto, VAT i brutto potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku, gdy wg komisji prace pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego zadania.

- Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Termin wykonania prac poprawkowych i prac uzupełniających wyznaczy komisja.

- Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych w umowie. Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia protokołów z wymiany glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych.

- W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę serwisową przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

- usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego

- jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych części zapasowych wymiany glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych na zakończenie okresu gwarancyjnego - nie wcześniej niż po 4 roku od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wszystkie zapisy dotyczące odbioru końcowego dotyczą również odbiorów częściowych.

§ 8

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt. 1.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z czynności, w terminach określonych umową, przepisami prawa lub uzgodnionych przez strony, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w rozpoczęciu prac w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminów, 
o których mowa w harmonogramie, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy do dnia ich wykonania,

- za zwłokę przy odbiorach prac w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt. 1 umowy.

- za brak wstawiennictwa koordynatora kierowników prac o którym mowa w § 3 ust. 3 na naradzie, o której mowa w § 1 ust. 8 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł.

- za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminów, o których mowa w harmonogramie, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy do dnia ich wykonania.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §4 ust. 6. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000 złotych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z Wynagrodzenia bez dodatkowych wezwań do zapłaty. O dokonanym potrąceniu Zamawiający będzie zawiadamiał pisemnie Wykonawcę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych w tym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Rękojmia za wady i gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  ……………….. miesięcy gwarancji jakości na wykonane zamówienie. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Z tym, że na panele fotowoltaiczne udzielamy – minimum 10 lat na 92% wydajności, minimum 25 lat na 83% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancji produktowej na panele minimum 10 lat.

- Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej wady 
z osobna należy do Zamawiającego.

- Szczegółowe zasady gwarancji określa Karta gwarancyjna stanowi załącznik nr. 4 do umowy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wynikające 
z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie bezpłatnie wady wykonanych prac, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady 
w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązków wynikających z gwarancji jakości we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zgłosić roszczenia z rękojmi w odniesieniu do stwierdzonej wady, w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu do jej usunięcia. Terminy usunięcia wad sprecyzowane zostały w Karcie gwarancji.

- Usuniecie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady w ramach gwarancji jakości może zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów realizacji zlecenia usunięcia wady w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Zamawiającego.

- Zawiadamiając o stwierdzonej wadzie Wykonawcę, Zamawiający wyznaczy termin technicznie uzasadniony na jej usunięcie. Okres gwarancji jakości za wady, ulega przedłużeniu o czas usunięcia każdej wady.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż w przed upływem okresu gwarancji dokonają przeglądu technicznego przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Dokładny termin wykonania przeglądu zostanie określony przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady stwierdzonej przez Zamawiającego, bez względu na koszty z tym związane.

- Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach kreślonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 10

Zmiany umowy

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:

- w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;

- w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca;

- w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018.2177)

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;

- odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń 
o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową 
realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody 
w wykonaniu zamówienia,

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu instalacji w porównaniu do zestawienia budynków określonych w dokumentacji, w przypadku, gdy użytkownik danej instalacji zrezygnuje z jej montażu, a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montażu instalacji przez użytkowników, Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed dniem, na który zaplanowano montaż zestawów kolektorów u użytkownika, który z tego montażu zrezygnował. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia i wysokość wynagrodzenia.

- Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (np. zlecenie, dzieło), które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wojewoda może skierować takie polecenie do organów administracji rządowej działających w województwie 
i państwowych osób prawnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; Prezes Rady Ministrów natomiast do innych niż wymienione wyżej osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz przedsiębiorców; polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu);

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

- Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 4, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

- Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
o których mowa w ust. 4, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 
o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, 
o której mowa w art. 144 ust 1 pkt.3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku

  - opóźnienia w realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - zawieszenia lub przerwania realizacji zadania przez Zamawiającego;

  - zatrzymania realizacji zadania przez organy administracji państwowej i inne właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,

  - zmiany terminu będąca wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji Projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji Projektu;

  - wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

  - kiedy Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o skrócenie terminu realizacji Projektu.

Zmiany te wymagają zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta wpłynie na termin wykonania prac i może spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminów poszczególnych etapów prac o których mowa 
w § 1 ust. 3 oraz ilości etapów i ilości instalacji wykonanych w ramach danego etapu. Zmiana tak wymaga zmiany harmonogramu o którym mowa w § 12. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zmiana ta nie może spowodować wydłużenia terminu końcowego realizacji zamówienia, ale może spowodować jego skrócenie.

§ 11

Odstąpienie od umowy

    - Zamawiający, poza innymi przypadkami uprawniającymi do odstąpienia od niniejszej umowy określonymi w Kodeksie cywilnym (w tym w ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady) oraz w niniejszej umowie, może odstąpić od umowy, według swego wyboru w całości lub w części niewykonanej, w przypadkach, gdy:

- Wykonawca przerwał realizację zamówienia i przerwa trwała dłużej niż 7 kolejnych dni – 
w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności;

- Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, nie przedłużył o czas przekroczenia, czasu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie wywiera skutek w zakresie części przedmiotu umowy niespełnionej do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany w uzgodnieniu 
z Zamawiającym przeprowadzić inwentaryzację wykonanych prac, a następnie sporządzić 
i przedstawić Zamawiającemu protokół z takiej inwentaryzacji przygotowany na dzień odstąpienia od umowy.

§ 12

Harmonogram rzeczowo-finansowy

    - Zamówienie powinno być realizowane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

    - Wykonawca jest zobowiązany również do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska.

    - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na terminy lub prawidłowość realizacji Umowy.

    - Jeżeli aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie spowoduje zmiany zawartego 
w nim terminu wykonania Przedmiotu Umowy, nie będzie to skutkowało zmianą Umowy 
w zakresie terminu jej wykonania, ani nie będzie stanowiło podstawy do żądania takiej zmiany.

§ 13

Przekazywanie dokumentacji

      - Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy bez dodatkowego wezwania.

      - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy.

      - Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

### § 14

### Poufność

        - Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy, nie przekazywać osobom trzecim lub też nie wykorzystywać dla jakichkolwiek celów wszelkich informacji technicznych, handlowych lub organizacyjnych uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy, które nie zostały przez Zamawiającego ujawnione do wiadomości publicznej lub powszechnie udostępnione. Obowiązek powyższy rozciąga się na wszystkie podmioty i osoby, przy pomocy których Wykonawca Umowę wykonuje lub którym wykonanie Umowy powierza.

§ 15

Dane osobowe

- Strony są zobowiązane do przestrzegania przepisów rozporządzeniem RODO.

- Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w celu i na czas jej realizacji. Powierzone dane wchodzą w zakres zbioru danych osobowych Zamawiającego.

- Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Wykonawca zapewni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać.

- Zamawiający wyda Wykonawcy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, według wzoru stosowanego u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) oraz przepisów wykonawczych, 
a w szczególności do:

- zapewnienia poufności informacji, uzyskanych w związku z realizacją Umowy 
i nieujawniania tych informacji w czasie trwania Umowy, jak i po jej ustaniu;

- zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstały wobec osoby w wyniku niezgodnego 
z Umową przetwarzania powierzonych danych osobowych.

- Wykonawcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zamawiającego, w zakresie prawidłowości wykonania obowiązków, dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy danych.

- Wykonawca nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy, w jakiejkolwiek formie i zakresie stronom trzecim bez zgody i upoważnienia wydanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

- Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sokołów Podlaski ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Sokołów Podlaski

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sokołów Podlaski ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski jest Pan Zofia Gałązka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: zofia.galazka@togatus.pl .

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” znak sprawy IGKOŚiPF.271.2.5.2020  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”.

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z wykonaniem Umowy,

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawca decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

- na postawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowy z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% wynagrodzenia umownego brutto w kwocie ……………… zł (słownie: ….……………………………..) w następujących formach: …………………………….., które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

      - Jeżeli na 14 dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca, w przypadku konieczności jego przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiającym, to okoliczność ta stanowiła będzie nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do skorzystania 
z zabezpieczenia w pełnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczeń wynikających 
z niniejszej umowy.

      - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2020.299).

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151 ustawy pzp:

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela. Z treści dokumentu winno wynikać nieodwołalne 
i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego i powinien zawierać informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
i obejmuje roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 
(w tym roszczeń dotyczących zastrzeżonych kar umownych) oraz roszczenia z tytułu rękojmi.

### § 17

### Prawa autorskie

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego majątkowych autorskich praw do uproszczonej dokumentacji projektowej, stanowiącej Przedmiot Umowy (Utwór, Uproszczona dokumentacja projektowa) oraz wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy, na których utrwalono Utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu. Z dniem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany etap Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, majątkowe prawa autorskie dla zadania inwestycyjnego objętego Umową do Utworu (lub przejmowanej części) na polach eksploatacji wymienionych ust. 2 wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy na których utrwalono Utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu.

- Przeniesienie praw autorskich do uproszczonej dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem praw zależnych obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), 
w szczególności:

- wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z realizacją zadania;

- utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

- umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;

- wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line;

- sporządzenie wersji obcojęzycznych;

- wykorzystanie w utworach multimedialnych;

- wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji;

- dokonywanie opracowań, nieistotnych zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych 
w ramach realizacji Umowy oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienionym Utworem 
z zastrzeżeniem zdania drugiego; dokonywanie istotnych zmian, adaptacji, przeróbek 
w Utworze za zgodą Wykonawcy, zaś w przypadku jej braku – bez zgody Wykonawcy 
w sytuacji, gdy zmiany są niezbędne i uzasadnione względami prawnymi, bezpieczeństwa lub ważnego interesu społecznego, zaś Wykonawca nie wyraża zgody bez istnienia ważnej przyczyny;

- wprowadzenie do obrotu;

- użyczenie;

- udzielenie licencji na wykorzystanie;

- ekspozycja, dla inwestycji objętej Umową;

- udostępnianie podmiotom trzecim;

- przetwarzanie.

- W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania Utworem na tych polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń.

- Strony oświadczają, że w przypadku określonym w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy objęte Umową w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy także co do przyszłych pól eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami dokumentacji objętej Umową, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać te oświadczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy.

- Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z Utworu przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych lub przenieść autorskie prawa majątkowe do Utworu na osoby trzecie.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z Utworu nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich jakichkolwiek praw do Utworu, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, Wykonawca:

- przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego;

- zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań, szkód, strat, kar lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku z korzystaniem 
z Utworu.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa wynikające z odebranych etapów Przedmiotu Umowy, w tym majątkowe prawa autorskie 
w zakresie wynikającym z Umowy.

§ 18

Podwykonawcy

- Wykonawca ma prawo zlecić Podwykonawcom wykonanie części zadania objętego Przedmiotem Umowy.

- Zlecenie Podwykonawcom wykonania określonych części zadania nie zmienia zakresu zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie objętym tym zleceniem. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania Wykonawcy i jego pracowników.

§ 19

Ustalenia końcowe

          - Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

          - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

          - Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

          - Umowa została sporządzona w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – PFU szt. 3

- Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Załącznik nr 3 – Lokalizacja instalacji

- Załącznik nr 4 – Karta gwarancyjna

- Załącznik nr 5 – Załącznik Nr 1A do SIWZ

WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dokument gwarancji jakości

określająca uprawnienia zamawiającego z tytułu gwarancji jakości

- Przedmiot gwarancji: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”  „Znak sprawy: IGKOŚiPF.271.2.5.2020”

- Zamawiający jako uprawniony: Gmina Sokołów Podlaski ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski.

- Wykonawca jako Gwarant ........................................................................

- Umowa nr …………. 2020 z dnia .................................................

- Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji.................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data bezusterkowego odbioru końcowego: dzień...........miesiąc ...........rok

- Ogólne warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą Kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji, został wykonany zgodnie z umową, uproszczoną dokumentacja projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno- budowlanymi, oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy.

- Wykonawca gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanego przedmiotu gwarancji,

- Okres gwarancji wynosi: (.....miesięcy) od dnia spisania protokołu odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem gwarancji z tym, że na panele fotowoltaiczne Gwarant udziela – minimum 10 lat na 92% wydajności, minimum 25 lat na 83% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancji produktowej na panele minimum 10 lat.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedłużony o okres od jej zgłoszenia do momentu jej skutecznego usunięcia,

- okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku dokonania istotnych napraw elementu,

- nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

  - siły wyższej,

  - szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta)

- Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi.

- Obowiązki Wykonawcy (Gwaranta):

    - Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.

    - Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji nie może być dłuższy niż 48 godzin. Przez czas reakcji rozumie się czas od momentu zgłoszenia awarii do momentu rozpoczęcia usuwania zgłoszonej awarii.

    - Wykonawca jest zobowiązany usunąć awarię w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.

    - Do czasu usunięcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

    - Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn konieczności zmiany tego terminu. Do czasu usunięcia awarii, wady Wykonawca zapewni na własny koszt zastępcze urządzenie o parametrach i konfiguracji co najmniej takich samych jak naprawiane.

- Odpowiedzialność Wykonawcy.

      - Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszystkie szkody i straty, które spowodował w trakcie prac nad usuwaniem wad lub wykonywania swoich zobowiązań zawartych 
w umowie lub Karcie gwarancji.

      - Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

      - Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.

      - Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów zestawu solarnego i instalacji PV, wycieków płynu z kolektora, nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu – zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta - Wykonawcy.

      - Domniemywa się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant-Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.

- Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgłoszonych wad przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia.

- Przegląd gwarancyjny

- W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła komisję odbioru pogwarancyjnego, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego (Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). Komisja dokona oceny stanu technicznego. Komisja wskaże ewentualne usterki i ustali termin na ich usunięcie.

- Datę i godzinę rozpoczęcia przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający (Uprawniony) zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo powiadomiony o terminie przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie powodowało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego) 
i Wykonawcy ( Gwaranta).

- Zasady porozumiewania się Stron

- O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego) powiadamia wyznaczonego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta) telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na piśmie lub e-mailem oraz określić sposób i czas usunięcia wady i awarii przy uwzględnieniu terminów wskazanych w ust. 8 pkt.2 niniejszej Karty gwarancji.

- Wykonawca (Gwarant) wyznaczy do przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego przynajmniej dwie osoby oraz przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego numer/ - y telefonu/-ów i adres/-y mailowe do kontaktu w sprawie awarii i wad.

- Potwierdzenie zgłoszenia dokonywane jest mailem na adres osoby/osób upoważnionych do dokonywania zgłoszeń przez Zamawiającego. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcy (Gwaranta) o wadzie, jeśli Zamawiający (Uprawniony) ma zwrotne potwierdzenie przesłania e-maila na wskazany adres kontaktowy Wykonawcy.

- Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej przesłanej na adres Zamawiającego i Wykonawcy.

- O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 2) i 4) strony zobowiązane są informować niezwłocznie po zaistnieniu zmiany, nie później jednak niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym 
z użytkownikiem zestawu solarnego lub instalacji PV protokole. Protokół podpisany przez użytkownika zestawu musi zawierać co najmniej:

- datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,

- rodzaj wady, awarii lub usterki,

- adres lokalizacji zestawu solarnego lub instalacji PV,

- datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych.

- Informację o usunięciu wady, awarii lub usterki Gwarant-Wykonawca przesyła na adres e-mail do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty jej usunięcia.

- W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta-Wykonawcy.

- Na czas wymiany Gwarant-Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze 
o parametrach nie gorszych niż zamontowane.

- Postanowienia końcowe.

- Warunki gwarancyjne opisane w dokumentach gwarancyjnych urządzeń nie mogą być sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi wynikającymi z umowy i z tej Karty gwarancyjnej, chyba że warunki gwarancji opisane dokumentach gwarancyjnych są korzystniejsze dla Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w ust. 4.

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wykonawca (Gwarant)                                                Zamawiający ( Uprawniony)

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy